Приложение 1

к письму ДОиН от 29.04.2010 № 2776

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОСНАЩЕНИЮ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА И КРЕПЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

БАСКЕТБОЛ
Разметка баскетбольной площадки

Игровая площадка должна представлять собой прямоугольную плоскую твердую поверхность без каких-либо препятствий. Для официальных соревнований размеры игровой площадки должны быть 28 метров в длину и 15 метров в ширину, измеренные от внутреннего края ограничивающих линий.

Высота потолка или расстояние до самого низкого препятствия над игровой площадкой должны быть не менее 7 метров. Игровая поверхность должна быть равномерно и достаточно освещена. Источники света должны находиться там, где они не будут мешать зрению игроков.

Линии на баскетбольной площадке

Линии должны быть:- нанесены краской одного цвета (желательно белого);
- шириной 0,05 м (5 см);- полностью и отчетливо видимыми.

Игровая площадка должна быть размечена линиями, любая точка которых должна быть на расстоянии не менее двух (2) метров от зрителей, рекламных щитов и других препятствий, включая скамейку команды. Линии, ограничивающие длинные стороны площадки, называются боковыми линиями, а линии, ограничивающие короткие стороны площадки, - лицевыми. Центральная линия проводится параллельно лицевым линиям через середины боковых линий и должна выступать на 15 см за каждую боковую линию. Линия штрафного броска длиной 3,60 м наносится параллельно каждой лицевой линии так, чтобы ее дальний край располагался на расстоянии 5,80 м от внутреннего края лицевой линии, а ее середина находилась на воображаемой линии, соединяющей середины обеих лицевых линий.

Ограниченными зонами являются выделенные на площадке области, ограниченные лицевыми линиями, линиями штрафного броска и линиями, внешние края которых начинаются на расстоянии 3 м от середины лицевых линий, а заканчиваются на внешнем крае линий штрафного броска. Если ограниченная зона окрашена, то она должна быть одного цвета с центральным кругом.
Области штрафного броска представляют собой ограниченные зоны, расширенные на игровой площадке полукругами с радиусом 1,80 м, центры которых расположены на середине линий штрафного броска. Такие же полукруги должны быть нанесены пунктирными линиями внутри ограниченных зон.
Места вдоль областей штрафного броска, которые занимают игроки при выполнении штрафных бросков, размечаются следующим образом:

  - первая линия наносится на расстоянии 1,75 м от внутреннего края лицевой линии, измеренная вдоль линии со стороны области штрафного броска;

  - первое место должно быть шириной 85 см и ограничиваться началом нейтральной зоны.

  - нейтральная зона шириной 40 см обозначается сплошной линией того же цвета, что и другие линии;

  - второе место должно примыкать к нейтральной зоне и иметь ширину 85 см.;

  - третье место должно быть также шириной 85 см и примыкать к линиям, ограничивающим второе место;

  - все линии, используемые для разметки этих мест, должны быть длиной 10 см и наноситься перпендикулярно к внешней стороне линий, ограничивающих области штрафного броска.

Центральный круг размечается в центре площадки и имеет радиус 1,80 м, измеренный до внешнего края окружности. Если центральный круг окрашен, то он должен быть того же цвета, что и ограниченные зоны.
Зоной трехочковых бросков с игры является вся игровая площадка, за исключением области около корзины соперника, ограниченной и включающей:
- две параллельные линии, начинающиеся от лицевой линии на расстоянии 6,25 м от точки на площадке на перпендикуляре, опущенном из центра корзины соперника. Расстояние от этой точки до середины внутреннего края лицевой линии должно быть равным 1,575 м;- полукруг радиусом 6,25 м (до внешнего его края с центром в той же точке, указанной выше), проведенный до пересечения с этими параллельными линиями;

- трехочковая линия не входит в зону трехочкового броска.

Зоны скамеек команд должны быть выделены следующим образом:

- вне площадки на той же стороне, где расположены секретарский стол и скамейки команд;

- каждая зона должна быть ограничена линией длиной не менее 2 м, являющейся продолжением лицевой линии, и другой линией длиной не менее 2 м, нанесенной под прямым углом к боковой линии, на расстоянии 5 м от центральной линии.

Щиты и их опоры в баскетболе

Два (2) щита должны быть изготовлены из соответствующего прозрачного материала (предпочтительно - закаленного небьющегося стекла), сделанного из монолитного куска и имеющего ту же степень твердости, что и щиты, сделанные из твердого дерева толщиной 3 см. Щиты могут быть также изготовлены из другого материала (или материалов), но должны отвечать вышеперечисленным требованиям и быть окрашены в белый цвет. Размеры щитов должны быть: 1,80 м (+ 3 см) по горизонтали и 1,05 м (+ 2 см) по вертикали. Нижние края щитов должны быть расположены на высоте 2,90 м от поверхности площадки. Лицевая поверхность двух щитов должна быть гладкой, края должны быть размечены линией, позади кольца наносится прямоугольник следующим образом:

- внешние размеры прямоугольника - 59 см по горизонтали и 45 см по вертикали;

- верхний край основания прямоугольника должен находиться на уровне верхней плоскости кольца;

- все линии должны быть нанесены следующим образом:

- белым цветом, если щит прозрачный;

- черным цветом во всех остальных случаях; шириной 5 см.

Конструкции, к которым крепится щит, должны быть:

- лицевая часть конструкции (включая обивку) должна размещаться на расстоянии не менее 2,00 м от внешнего края лицевой линии и быть окрашенной в яркий цвет, контрастирующий с окраской стен для того, чтобы быть ясно видимой игрокам; конструкция щита должна быть прикреплена к полу так, чтобы ее невозможно было сместить; любая конструкция, к которой крепится щит, должна иметь по своей поверхности обивку мягким материалом позади щита на расстоянии 1,20 м от лицевой поверхности щита;

- минимальная толщина обивки должна быть 5 см и иметь ту же плотность, что и обивка щитов; все конструкции должны иметь основу, полностью обитую мягким материалом по поверхности со стороны площадки на высоту минимум 2,15 м, минимальная толщина обивки должна быть 10 см.

Минимальный "коэффициент вдавливаемости" всей обивки щитов и конструкции должен быть 50%. Это значит, что когда к обивке прикладывается значительная сила, вдавливаемость обивки не должна превышать 50% первоначальной толщины.

Обивка должна предотвращать травмы любой части тела.

Кольца корзины должны иметь следующую конструкцию:

- материал - прочная сталь, минимальный внутренний диаметр 45 см и максимальный внутренний диаметр 45,7 см, окрашен в оранжевый цвет; металлический пруток кольца должен иметь минимальный диаметр 16 мм, а максимальный 20 мм, на нижней части кольца должны быть приспособления для крепления сеток такие, чтобы не допускать травмы пальцев;

- приспособления для крепления сеток к кольцу не должны иметь острых краев и щелей, чтобы пальцы игрока не могли в них попасть;

- кольцо должно крепиться к конструкции щита так, чтобы никакое усилие, прикладываемое к кольцу, не передавалось непосредственно на щит. Следовательно, не должно быть прямого контакта между кольцом, устройством, крепящим кольцо к щиту, и щитом.

Однако зазор должен быть достаточно мал, чтобы предотвратить попадание в него пальцев; верхняя плоскость кольца должна располагаться горизонтально на высоте 3,05 м над поверхностью площадки на равном расстоянии от вертикальных краев щита; ближайшая точка внутренней части кольца должна располагаться на расстоянии 15 см от лицевой поверхности щита; система крепления любого кольца должна гасить от 35% до 50% полной энергии, приложенной непосредственно к кольцу. Корзины на одной площадке не должны отличаться друг от друга более чем на 5% по этому параметру; можно использовать кольца с амортизатором. Они должны отвечать следующим требованиям: они должны иметь характеристики отскока, аналогичные характеристикам колец без амортизаторов. Амортизатор должен обеспечивать эти характеристики, а также предохранять кольца и щиты. Конструкция кольца и его крепление должны обеспечивать безопасность игрока. Для колец с "запорной системой" амортизатор не должен разъединять кольцо и крепление при статической нагрузке от 82 кг (минимум) и до 105 кг (максимум), прикладываемой к верхнему краю кольца в самой удаленной от щита точке. Когда механизм срабатывает из-за приложенной нагрузки, кольцо не должно отклоняться вниз более чем на 30 градусов от первоначального горизонтального положения. После прекращения нагрузки кольцо должно автоматически и моментально возвращаться в исходное положение.

Сетки должны быть изготовлены следующим образом:

-они должны быть из белого шнура, подвешены к кольцу и сконструированы так, чтобы на мгновение задерживать мяч, когда он проходит через корзину.

- длина сетки должна быть не менее 40 см и не более 45 см; сетка должна иметь 12 петель для крепления к кольцу;

-верхняя часть сетки должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить от: набрасывания сетки на кольцо и возможного ее запутывания. застревания мяча в сетке или выкидывания его сеткой обратно.

ВОЛЕЙБОЛ

Волейбол является спортивной игрой с мячом, в которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой.

Существуют различные версии игры, чтобы показать ее многогранность.
Цель игры - направить мяч над сеткой, чтобы он коснулся площадки соперника, и предотвратить такую же попытку соперника. Для этого команда имеет 3 касания мяча (и еще одно возможное дополнительное касание мяча на блоке).
Мяч вводится в игру подачей: подающий игрок ударом направляет мяч на сторону соперника. Розыгрыш каждого мяча продолжается до его приземления на площадку, выхода "за" или ошибки команды.
В волейболе команда, выигравшая розыгрыш, получает очко (система "каждый розыгрыш - очко"). Когда принимающая команда выигрывает розыгрыш, она получает очко и право подавать, и ее игроки переходят на одну позицию по часовой стрелке.

Игровое поле

Игровое поле включает игровую площадку и свободную зону. Оно должно быть прямоугольным и симметричным.
Размеры свободной зоны: расстояние от боковых линий 3 - 5 м и от лицевых - 5 - 8 м. Высота свободного пространства над игровым полем - 12,5 м. Минимальные размеры свободной зоны и высоты свободного пространства над игровым полем могут быть указаны в положении о соревнованиях.
Игровая поверхность должна быть плоской, горизонтальной и однообразной. Она не должна представлять никакой опасности травмирования игроков. Запрещено играть на неровных или скользких поверхностях.
В залах поверхность игровых площадок должна быть светлого цвета.
На открытых площадках разрешен уклон 5 мм на 1 м для дренажа. Линии площадки, изготовленные из твердых материалов, запрещены.

Линии на волейбольной площадке

Ширина всех линий 5 см. Линии должны быть светлыми и отличаться по цвету от пола и любых других линий. Две боковые и две лицевые линии ограничивают игровую площадку. Боковые и лицевые линии входят в размеры игровой площадки. Ось средней линии разделяет игровую площадку на две равные площадки размером 9 x 9 м каждая. Эта линия проведена под сеткой от одной боковой линии до середины другой. На каждой площадке линия атаки наносится в 3-х метрах сзади от средней линии и продолжена 5-ю линиями (15 см) с интервалами 5 см за боковыми линиями.

Зоны и места на волейбольной площадке

На каждой площадке передняя зона ограничена осью средней линии и краем линии атаки, проведенной на расстоянии трех метров от этой оси (ширина линии входит в зону).Передняя зона простирается за боковыми линиями до конца свободной зоны.
Зона подачи - это участок шириной 9 м позади каждой лицевой линии. Она ограничена по бокам двумя короткими линиями длиной 15 см каждая, а несенными на расстоянии 20 см от лицевой линии, позади ее, как продолжение боковых линий. Обе короткие линии включены в ширину зоны подачи.В глубину зона подачи простирается до конца свободной зоны.Зона замены - это часть свободной зоны, ограниченная продолжением обеих линий атаки до столика секретаря.Места для удаленных, оборудованные двумя стульями, располагаются в свободной зоне за продолжением лицевой линии.Они могут быть ограничены красной линией шириной 5 см.

Сетка и стойки на волейбольной площадке

Сетка устанавливается вертикально над осью средней линии.

Верхний край сетки устанавливается на высоте 2,43 м для мужчин и 2,24 м для женщин.

Для детских соревнований:

11 - 12 лет: юноши - 220 см, девушки - 200 см;

13 - 14 лет: юноши - 230 см, девушки - 210 см;

15 - 16 лет: юноши - 240 см, девушки - 220 см;

17 - 18 лет: юноши - 243 см, девушки - 224 см.

Высота сетки измеряется в середине игровой площадки. Высота сетки (над двумя боковыми линиями) должна быть совершенно одинаковой и не должна превышать установленную высоту более чем на 2 см.

Сетка шириной 1 метр и длиной 9,5 метра состоит из черных ячеек в форме квадрата со стороной 10 см.
Верхний край сетки обшивается горизонтальной лентой шириной 5 см (сложенная вдвое белая парусина, прошитая по всей длине).

На концах ленты имеются отверстия, через которые пропущен шнур, привязывающий ленту к стойкам для ее натяжения

Внутри ленты находится гибкий трос для крепления сетки к стойкам и натяжения.

Внизу сетки (без горизонтальной ленты) находится шнур, пропущенный через ячейки, для крепления ее к стойкам и натяжения. Две белые ограничительные ленты прикрепляются вертикально к сетке и располагаются прямо над каждой боковой линией. Их ширина 5 см и длина 1 м, и они считаются частью сетки.
Антенна представляет собой гибкий стержень длиной 1,8 м и диаметром 10 мм, сделанный из стекловолокна или подобного ему материала. Две антенны прикрепляются с внешнего края ограничительных лент и расположены на противоположных сторонах сетки. Каждая антенна возвышается над сеткой на 80 см и окрашена полосами контрастных цветов шириной 10 см, предпочтительно красного и белого. Антенны считаются частью сетки и ограничивают по бокам плоскость перехода. Стойки, поддерживающие сетку, устанавливаются на расстоянии 0,5 - 1,0 м за боковыми линиями. Высота стоек 2,55 м, и желательно, чтобы они были регулируемыми. Стойки должны быть круглыми и гладкими, без опасных для игроков или мешающих игре приспособлений. Они устанавливаются на поверхности без растяжек.

ПЛОЩАДКА МИНИ-ФУТБОЛ

Размеры площадки Поле должно быть перпендикулярным, длина должна бытьне более 42 метров и не менее 25 метров, ширина не более 25 метров и не менее 15 метров. Длина во всех случаях должна быть больше ширины. В международных матчах размеры площадки должны быть: длина 38 - 42 метра, ширина 18 - 22 метра.

Разметка площадки.

Площадка должна быть размечена четкими линиями 8 см шириной, в соответствии с планом. Длинная граничащая линия называется боковой линией, короткая называется линией ворот. Центральная линия должна быть проведена через центр площадки. Центр площадки должен быть отмечен подходящим цветом и кругом радиусом 3 метра вокруг центра.

Штрафная площадь.

У каждых ворот от середины линии ворот проводится дуга круга радиусом 6 метров, вдающаяся в площадку и заканчивающаяся концами под прямым углом на линии ворот. Верхняя часть этой дуги спрямляется линией 3 метра длиной, параллельно линии ворот и на уровне стоек ворот. Площадь внутри этой дуги называется штрафной площадью. В случае если линия ворот составляет 15 - 16 метров, то радиус дуги круга составляет только 4 метра.

Штрафная точка. Эта точка должна быть отмечена в 6 метрах от середины линии ворот, проходящая через прямую линию в верхней части дуги под прямым углом.

Вторая штрафная точка.

Эта точка должна быть отмечена в 12 метрах от середины линии ворот на прямой, проведенной от середины линии ворот под прямым углом. Это - вторая штрафная точка.

Зоны замен.

У боковой линии на стороне, где находится скамейка запасных, и перпендикулярно ей проводятся две линии 80 см длиной (40 см в сторону поля и 40 см от поля) на расстоянии 3 метра от центральной линии в каждую сторону. Когда игроки выходят на поле или покидают поле, они делают это в этой зоне.

Ворота.

Ворота должны быть установлены по центру каждой вратарской линии и должны состоять из двух прямых стоек, отделенных друг от друга на 3 метра, соединенных горизонтальной перекладиной, нижняя грань которой должна быть на расстоянии 2 метра от земли. Ширина и глубина стоек должна быть 8 см. Стойки ворот и перекладина должны иметь какую-то ширину. Сетка должна прикрепляться к стойкам и перекладине сзади ворот. Нижний край должен быть закреплен закругленными штырями или другим подобным.

Поверхность поля

Поверхность должна быть гладкой и плоской и не шершавой. Рекомендуется применять дерево и синтетические материалы. Бетон и гудрон исключаются. Использование натурального дерна, синтетического дерна или земли разрешается в матчах, но не в международных.

Вратарская сеткаПрименение сетки, изготовленной из конопли, джута или нейлона разрешается. Но нейлоновые нити должны быть не тоньше, чем джутовые.РазмерыПоле должно иметь прямоугольную форму. Длина боковой линии должна быть больше, чем длина лицевой линии.Длина: 90 - 120 м (100 - 120 ярдов).Ширина: 45 - 90 м (50 - 100 ярдов).В международных матчах:Длина: 100 - 110 м (110 - 120 ярдов).Ширина: 64 - 75 м (70 - 80 ярдов).РазметкаИгровое поле размечается линиями. Линии принадлежат тем частям поля, которые граничивают. Две самые длинные линии называются боковыми. Две короткие линии называются лицевыми. Все линии не более чем 12 см (5 дюймов) в ширину. Игровое поле разделено на две половины центральной линией. Центр поля отмечен в середине центральной линии. Вокруг него очерчена окружность с радиусом 9,15 м (10 ярдов).Площадь воротПлощадь ворот определена на каждом конце поля следующим образом:Две линии проведены под прямым углом от лицевой линии в 5,5 м (6 ярдов) от стоек ворот.Эти линии имеют длину 5,5 м (6 ярдов) и соединены линией, параллельной лицевой линии.Площадь, ограниченная этими линиями и лицевой линией, - площадь ворот.Штрафная площадьШтрафная площадьопределена на каждом конце поля следующим образом:Две линии проведены под прямым углом от лицевой линии в 16,5 м (18 ярдов) от стоек ворот.
Эти линии имеют длину 16,5 м (18 ярдов) и соединены линией, параллельной лицевой линии.Площадь, ограниченная этими линиями и лицевой линией, - штрафная площадь. Внутри каждой штрафной площади в 11 м (12 ярдов) от лицевой линии расположена штрафная отметка на равном удалении от стоек ворот. От каждой штрафной отметки очерчена вне штрафной площади дуга с радиусом 9,15 м (10 ярдов) вне штрафной площади.Стойка флажкаСтойка флажка не выше 1,5 м (5 футов) с тупым верхом и флажком помещена в каждом углу поля.Стойка флажка также может располагаться на каждом конце центральной линии не ближе 1 м (1 ярда) от боковых линий.Угловая дугаДуги в четверть окружности радиусом 1 м (1 ярд) с центрами в каждом углу поля очерчиваются внутри игрового поля.
Рисунок не приводится.ВоротаВорота должны располагаться на каждой лицевой линии по центру. Они состоят из двух вертикальных стоек, равноудаленных от углов поля, соединенных в верхней части горизонтальной перекладиной. Расстояние между стойками - 7,32 м (8 ярдов), расстояние от самой низкой части перекладины до земли - 2,44 м (8 футов). Стойки и перекладины имеют одинаковую ширину и глубину, не превышающие 12 см (5 дюймов). Лицевая линия имеет такую же ширину, как и стойки и перекладины ворот. Сетка присоединяется к воротам и земле позади ворот так, чтобы замкнуть пространство ворот и не мешать движениям голкипера. Стойки и перекладины должны быть белого цвета.
БезопасностьВорота должны быть прочно закреплены в земле. Переносные ворота могут использоваться только в том случае, если они удовлетворяют этому требованию.

Решения IFAB (International Football Association Board принимает решения ежегодных рабочих совещаний IFAB, которые вступают в силу со дня совещания)
Решение 1

Если перекладина смещена или сломана, игра должна быть остановлена до устранения повреждения или замены.

Если ремонт невозможен, то матч должен быть прекращен. Восстановление перекладины с помощью веревки не допускается.

После восстановления перекладины игра возобновляется вбрасыванием спорного мяча в том месте, где он находился, когда игра была остановлена (см. предисловие).
Решение 2
Стойки и перекладины должны быть сделаны из древесины, металла или другого одобренного материала. Их сечение может быть квадратным, прямоугольным, круглым или овальным, они не должны представлять опасности для игроков.
Решение 3
Никакой вид рекламы, реальный или виртуальный, не разрешается на игровом поле и оборудовании поля (включая сетки ворот и области, ограниченные ими) со времени появления команд на игровом поле и до тех пор, пока они не покинут его на перерыв, и со времени повторного появления команд на игровом поле до конца матча. В частности, никакая реклама не может отображаться на воротах, сетках или флажках. Никакое постороннее оборудование (камеры, микрофоны и т.д.) не может быть присоединено к элементам игрового поля.
Решение 4
Не допускается размещение рекламы в любом виде внутри технической зоны, а также на земле на расстоянии 1 м от боковой линии за пределами игрового поля. Кроме того, не допускается размещение рекламы между лицевой линией и сетками ворот.
Решение 5
Воспроизведение, реальное или виртуальное, представительных логотипов или эмблем FIFA, конфедераций, национальных ассоциаций, лиг, клубов или т.д. на игровом поле и его оборудовании (включая сетки ворот и области, ограниченные ими) в течение игрового времени запрещено, как описано в Решении 3.
Решение 6
За пределами игрового поля под прямым углом к лицевой линии может ставиться метка на расстоянии 9,15 м (10 ярдов) от угла поля, чтобы гарантировать, что это расстояние соблюдается, когда подается угловой удар.